高环评字〔2024〕8号

关于江西恩捷新材料科技有限公司锂电池隔离膜SRS扩建项目环境影响报告书的批复

江西恩捷新材料科技有限公司：

你公司报送的《江西恩捷新材料科技有限公司锂电池隔离膜SRS扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），经研究，批复如下：

一、项目建设内容及批复意见

（一）项目基本情况。扩建项目，位于江西省高安市高新技术产业园永安大道以北，项目在现有厂区进行建设，不新增用地，中心坐标为东经 115°23′45.84″，北纬 28°27′44.71″。项目四至：东面为高安市璐克斯流体技术有限公司，南面为荒地，西面为汽车4s店，北面为江西省通瑞新能源科技有限公司。全厂占地面积66亩，项目建筑面积20691m2。

厂区现有情况：江西恩捷新材料科技有限公司锂电池隔离膜SRS项目于2021年12月3日取得我局批复（文号：高环评字〔2021〕125号），并于2023年4月23日形成自主竣工验收意见。

主要建设内容：涂布车间A（现有4条生产线，新增2条生产线）、涂布车间B（新增6条生产线），公用工程辅房、锅炉房、成品库、丙酮储罐区、仓库、给排水供电供暖制冷工程依托现有，事故应急池1700m3、初期雨水池750m3,完善废水废气噪声固废治理设施。项目以丙酮、基膜、陶瓷粉、PVDF（聚偏氟乙烯）、聚丙烯酸酯等为原辅料，经混合制浆、涂布、烘干、收卷、分切等工序得到年产2.4亿平方米SRS涂布膜的生产规模，扩建后全厂产能为年产3.6亿平方米SRS涂布膜。

项目总投资45000万元，其中环保投资2945万元，占总投资的6.54%。

（二）批复意见。你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施，缓解和控制环境不利影响。我局原则同意你公司按报告书中所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施等要求进行该项目建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告书》提出的各项环保要求，并重点做好以下几项工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）废水污染防治要求。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区排水管网，项目废水收集一律采取明管输送，分色标识，分质、分流收集处理，认真落实环境影响报告书提出的废水处理方案。运营期制纯水废水、制软水废水、余热锅炉及燃气锅炉排污水均经收集至水温调节池后与依托厂区现有化粪池处理后的生活废水一同经厂区总排放口排放至高安市工业园污水处理厂深度处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水汇入锦江。

（三）废气污染防治要求。应采取清洁生产措施减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理确保废气污染物长期稳定达标排放。运营期投料、混合制浆、涂布、烘干废气、余热锅炉天然气燃烧烟气、废浆料回收过程产生的不凝气均采用管道收集，收集后的废气均由每条生产线配套RTO处理设施处理后除6#生产线外每两条生产线（3#/5#、7#/8#、9#/10#、11#/12#）统一收集至一根15m排气筒达标排放，天然气蒸汽锅炉燃烧废气经15米高排气筒达标排放，丙酮储罐大、小呼吸产生的有机废气经罐顶设置的呼吸阀后无组织排放，储罐采用底部装载方式、密闭性储罐、氮封、温控措施，卸料时采取气相平衡控制技术等，危废暂存间废气无组织排放。同时加强无组织废气治理及厂区管理、加强周边绿化、路面硬化等措施减轻其对周边环境的影响，确保厂界废气达标。如实际无法稳定达标，需进一步进行有组织治理。

运营期氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表6、表9排放限值要求，氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织浓度排放限值，丙酮（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）中表1、表2排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2排放限值要求；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准要求。

（四）固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。项目产生的一般固废包括废包装材料、边角料；危险废物包括废机油、废机油桶、蒸馏残渣、丙酮废液、废旧离子交换树脂、废浆料。严格履行危险废物转移联单等相关环保手续，贮存过程应认真落实相关环保要求，定期委托有资质单位综合利用或处置。项目产生的一般固废应当合法利用或处置，生活垃圾交由环卫部门统一收转。

应在厂区设置足够容量的一般固废和危险废物暂存库。一般工业固体废物暂存库和危险废物暂存库设计、建设、运行须分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）环境噪声污染防治要求。运营期噪声源包括涂布线、分切机、搅拌机、空压机、冷却塔、离心泵及其它机械设备。选用低噪设备，合理平面布局加强车间密闭性，采取隔声、减振等降噪措施，定期对隔声罩、减震装置等降噪设施进行检查和维护，维持设备处于良好的运转状态，经厂房、围墙隔音及距离衰减等措施后，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（六）土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行土壤和地下水污染防治。严格按照报告书有关要求采取分区防渗措施，管线敷设尽量“可视化”。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。

（七）排污口规范化要求。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设置标示牌。

（八）卫生防护距离。根据报告书确定本项目的卫生防护距离为：涂布车间A外延50m、涂布车间B外延200m、储罐区外延100m、危废暂存间外延50m，你公司应配合规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。

（九）污染物总量控制要求。本项目主要污染物排放总量必须满足我局下达的总量控制指标要求。

（十）严格落实环境风险防范措施。严格落实报告书提出的各项环境风险防控措施。健全企业环境风险防范与应急管理体系制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案应与相邻企业、当地政府进行有效衔接，定期协同有关部门开展应急演练。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你公司须按照国家排污许可证管理的有关要求履行排污许可相关手续后方可进行调试，同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》履行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式生产。

# 四、其他环保要求

（一）项目变更环保要求。本批复仅限按报告书的建设内容，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化或审批后超过五年方动工建设的，应按照法律法规要求，重新申请办理环评审批手续。

（二）日常环保监管。请宜春市高安生态环境保护综合执法大队负责该项目建设和运行的监管以及企业环保“三同时”的检查。你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

宜春市高安生态环境局

2024年2月5日

宜春市高安生态环境局办公室 2024年2月5日印发